| Баш(ортостан РеспубликаҺы Илеш районы муниципаль районының Этәй ауыл советы ауыл билӘмӘҺе советы |  | Совет сельского поселения Итеевский сельсовет муниципального района илишевский район Республики Башкортостан |
| --- | --- | --- |
| (ЭТӘЙ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ СОВЕТЫ) |  | (СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИТЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ) |

КАРАР                                                            РЕШЕНИЕ

01 июнь 2016 й.                     № 7-3                   01 июня 2016 г.

Этәй ауылы                                                                 село Итеево

Об утверждении программы «Комплексное развитие  систем коммунальной    инфраструктуры сельского  поселения Итеевский сельсовет муниципального

района Илишевский  район Республики Башкортостан  на 2016–2021 годы»

В соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденными Приказом Министерства Регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 и в целях повышения надёжности объектов коммунальной инфраструктуры сельского поселения Итеевский сельсовет,  Совет сельского поселения Итеевский сельсовет муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан  р е ш и л:

1. Утвердить программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Итеевский сельсовет муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан на 2016 – 2021 годы».

2.  Разместить данное решение на официальной странице сайта сельского поселения Итеевский сельсовет и на информационном стенде администрации сельского поселения Итеевский сельсовет муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан.

3.  Контроль за  исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социально-гуманитарным вопросам.

Глава сельского поселения				                                       А.А. Багаув

Утверждено решением Совета

сельского поселения Итеевский сельсовет муниципального района Илишевский район

Республики Башкортостан

от 01 июня 2016 года № 7-3

Программа

«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Итеевский сельсовет муниципального района Илишевский район

Республики Башкортостан на 2016 – 2021 годы»

ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ  ИНФРОСТРУКТУРЫ   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИТЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИЛИШЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

НА 2016 – 2021 ГОДЫ»

Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Итеевский сельсовет муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан на период 2016-2021 г.г. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004г №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2010 г. № 102-р «О Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 гг.» |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Итеевский сельсовет муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения Итеевский сельсовет муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан |
| Исполнители Программы | Администрация сельского поселения Итеевский сельсовет муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан, предприятия и организации коммунального комплекса сельского поселения Итеевский сельсовет муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан. |
| Цель и задачи реализации Программы | Основная цель Программы - обеспечение надежности, качества и доступности услуг организаций коммунального комплекса для потребителей сельского поселения Итеевский сельсовет муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан на период 2012-2015 гг. и в перспективе до 2021 г. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Первый этап (2012-2015 гг.) - на основе опыта предыдущего этапа широкомасштабное выполнение адресной Программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры поселения; Третий этап (2016-2021 гг.) – реализация перспективных проектов развития коммунальной инфраструктуры за счет активного использования механизмов государственно-частного партнерства |
| Основные мероприятия Программы | поэтапное восстановление объектов коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; модернизация действующих объектов коммунальной инфраструктуры на основе внедрения современных технологий энерго- и ресурсосбережения; расширение охвата населения коммунальными услугами за счет развития централизованной системы водоснабжения и сбора, вывоза и захоронения ТБО. оптимизация существующих схем тепло- и водоснабжения, водоотведения и электроснабжения с проведением необходимых проектных изысканий; приведение производственных мощностей ресурсоснабжающих организаций в соответствие с перспективными потребностями в коммунальных ресурсах; |
| Объем финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет_330,0___ руб., в том числе: 2016г. – _0___руб.; 2017г. – 150,0 руб.; 2018г. – 70,0 руб.; 2019г. – 60,0 руб.; 2020г. – 50,0 руб.; 2021г. – 0 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | К 2021 году ожидается достижение следующих результатов: 1. Снижение потерь коммунальных ресурсов в процессе их выработки, транспортировки и распределении, в том числе: - до 19% от уровня 2008 года по системе водоснабжения; 2. Снижение удельного объема коммунальных ресурсов, потребляемых населением, в том числе: - до 65% от уровня 2008 г. по водопотреблению; 3. Повышение количества потребляемых населением коммунальных ресурсов, расчет по которым ведется с использованием приборов учета (в % от общего количество), в том числе: - до 99% по теплоснабжению и холодному водоснабжению; - до 100% по электроснабжению. 4. Обеспечение максимально допустимой доли совокупной стоимости коммунальных ресурсов в доходах граждан не более 6,9% 5. Обеспечение максимально допустимой доли семей, имеющих право на получение субсидий не более 7,4% от общего числа семей. |
| Контроль за исполнением Программы | Программа реализуется на территории сельского поселения Итеевский сельсовет муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан. Координатором Программы является Администрация сельского поселения Итеевский сельсовет муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан. Реализация мероприятий предусмотренных Программой, осуществляется организациями коммунального комплекса района в рамках подготовки и выполнения производственных программ. Для оценки эффективности реализации Программы Администрацией сельского поселения Итеевский сельсовет муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан будет проводиться ежегодный мониторинг. Контроль за исполнением Программы осуществляют Совет сельского поселения Итеевский сельсовет муниципального района Илишевский район Республики Б в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

1. Характеристика коммунальной инфраструктуры сельского поселения Итеевский сельсовет муниципального района Илишевский район.

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения предназначено для создания необходимых санитарно- гигиенических условий и высокого уровня комфорта жителей на данной территории. Инженерное обеспечение сельского поселения состоит из систем водоснабжения. Технические параметры инженерных систем, в частности, физический и моральный износ, мощность и пропускная способность, предопределяют дальнейшее развитие муниципального образования. Поэтому система инженерного обеспечения нуждается в постоянном развитии и совершенствовании.

В целях обеспечения потребностей жилищного и промышленного строительства, повышения качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшения экологической ситуации на территории сельского поселения Итеевский сельсовет муниципального района Илишевский район РБ разработана Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры на 2016 - 2021 годы, которая является основой для подготовки производственных и инвестиционных программ организации коммунального комплекса.

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения - это программа строительства и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с документами территориального планирования.

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Итеевский ссельсовет муниципального района Илишевский район на 2016 – 2021

годы включает следующие разделы:

- Водоснабжение;

- Сбор и вывоз ТБО.

- 1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Обслуживание системы водоснабжения на территории сельского поселения Итеевский сельсовет муниципального района Илишевский район РБ производит администрация сельского поселения.

На балансе сельского поселения Итеевский сельсовет находятся 3 скважины.

1- в д. Телепаново (коптажная система) , 1- артезианская скважина  в д. Буралы., 1- артезианская скважина расположена в д. Ашманово (для потребления населением  с.Итеево)

На территории Итеевского сельского поселения зарегистрированы 2 скважины, ориентировочная мощность которых  75 м3/сут.

Основными источниками хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения на территории поселения в настоящий момент являются подземные артезианские воды. Водопотребление осуществляется из артезианских скважин. В состав водозаборных сооружений входят насосные станции над скважинами, водонапорные башни и разводящие водопроводные сети. Источником хозяйственно-питьевого (коммунального) водоснабжения служат подземные воды.

Скважина в с.Итеево оборудован  насосом ЭЦВ 6-10-70 производственной мощностью 108 м3/сут.  Скважина в д. Телепаново оборудован  насосом марки Гном 25-20 производственной мощностью 600 м3 в сутки.

Скважина д. Буралы оборудован насосом марки Оазист , подача- 36м3/сут.

Таблица 1

Сведения по объектам водоснабжения МО сельское поселение Итеевский сельсовет

| № п/п | Местоположение скважины и географические координаты скважины « | № скважины | Кол-во Водонапор-ных башен | Объем водонапорной башни, м3 | Наличие резервного эл/снабжения | Эксплуат. водоносный горизонт | Глубина Скважины м | Марка насоса | Дебет скважи ны, м3/ч | Протяженность водопроводных сетей, м | Диаметр сетей, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3000 м от южной окраины с. Итеево | 1 | 2 | по 25 | нет | Переслаивание глин, мергеля, известняка P2 Kz | 60 | ЭЦВ 6-10-70 | 3,6 | 9468 | 110- 100 |
| 2 | от 50м восточной окраины д. Буралы |  | 1 | 20 | нет | Переслаивание глин, мергеля, известняка Р2 kz | 45 | Оазист | 3,2 | 2372 | 110- 100 |
| 3 | 150 м к юго-востоку от д. Телепаново | 2 | 1 | 20 | нет | Переслаивание глин, мергеля, известняка Р2 kz | 3,5 | Гном 25-20 |  | 4860 | 110- 100 |

Длительность эксплуатации сетей водоснабжения

На балансе сельского поселения Итеевский сельсовет находится 16,7 км сетей водопровода

| № п/п | Сети водоснабжения | Год ввода | Протяженность, м | Остаточная стоимость | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Итеево | 1987 | 9468 | 0 | 78 |
| 2. | д. Телепаново | 1991 | 4860 | 0 | 71 |
| 3. | д. Буралы | 1989 | 2372 | 0 | 73 |

Износ сетей и оборудования приводит к ;возникновению аварийных ситуаций на водопроводе. В связи с большим сроком эксплуатации сетей и оборудования состояние водопровода вызывает:

- трудности использования в зимний период, особенно возрастающие при уменьшении водопотребления, отказы датчиков уровня, протечки;

- неисправность датчиков уровня и автоматики приводит к переливу воды и замерзание ее в зимний период, что является причиной разрушения конструкции и возможного падения водонапорной башни;

- интенсивное появление ржавчины в воде из-за большой поверхности окисления накопительной емкости башни;

- работу насоса в импульсном режиме с частыми включениями и отключениями приводит к ускоренному износу электродвигателя и самого насоса.

Протяженность сетей водопровода 16,7 км.,

- по диаметрам 110-100 мм -16,7 к м.

- по материалам труб: полиэтиленовые- 16,7 км,

- по типу: уличные сети - И, 7км.

Таким образом, существует  угроза продолжения роста числа порывов на сетях водопровода в ближайшие годы, а снижение коэффициента аварийности является одним из наиболее значимых направлений совершенствования деятельности водоснабжения и требует осуществления регулярных затрат на капитальный ремонт.

В настоящее время централизованная система водоснабжения имеется в трех населенных пунктах поселения.

На данный момент по сельскому поселению Итеевский сельсовет более 98% потребителей не используют водосчетчики.

В соответствии с постановлением правительства «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» от 23 мая 2006 г № 307 расчет квартировладельцев с водоснабжающей организацией за потребленные ресурсы проводится на основании показаний квартирных водосчетчиков (если они установлены) или нормативов водопотребления (если счетчики не установлены).

К причинам возникновения небаланса в большинстве публикаций относят следующие:

- сверхнормативное   потребление   воды    квартировладельцами,    не      установившими

водосчетчики. Как аксиома воспринимается абсолютная достоверность показаний квартирных водосчетчиков.

Между тем, водосчетчик как прибор предназначен для решения конкретной задачи - измерений объема воды, потребленной за отчетный период (месяц) при ее расходе в паспортном диапазоне расходов. Этот диапазон установлен паспортом на прибор и соответствующим ГОСТ Р 50193.1-92 «Измерение расхода воды в закрытых каналах. Счетчики питьевой воды. Технические требования». На основании требований стандарта предприятия-производители выпускают квартирные водосчетчики классов А, В и С (более точные счетчики класса С достаточно дороги и практически не пользуются спросом). Наибольшее распространение получили приборы диаметром условного прохода 15 мм.

При расходах меньших минимального водосчетчики работают неустойчиво. При расходах меньше порога чувствительности ( который на основании стандарта ГОСТ Р 50602-93 «Счетчики питьевой воды крыльчатые. Общие технические условия» должен составлять не более половины минимального расхода) счетчики вообще не фиксируют расход. Водосчетчики диаметром 15 мм, предлагаемые на отечественном рынке, в зависимости от производителя имеют в качестве порога чувствительности величину 6, 10, 12, 15, 30 литров в час. Таким образом, при водозаборе с расходом меньше порога чувствительности водосчетчика жилец получает «законное» право не платить за потребленную воду, что становится одной из причин появления небаланса показаний общедомового и суммы показаний квартирных водосчетчиков. Минимальный паспортный расход для класса А и В - 60 и 30 литров в час, для класса С- 15.

Низкое качество водопроводной воды или самих счетчиков ведет к ускоренному износу внутренних элементов водосчетчиков, смещению порога чувствительности в сторону больших расходов, часто до уровня минимального расхода, что ведет к дальнейшему росту величины небаланса. Значительное количество приборов (до 70 %) после завершения межповерочного интервала (4 — 5 лет) не проходят периодическую поверку и признаются непригодными. Причем основная часть счетчиков при поверке бракуется именно из-за неработоспособности или сверхнормативной погрешности на минимальном расходе. Достаточно длительный межповерочный интервал не дает возможности оперативно в процессе эксплуатации выявить приборы, ведущие недостоверный учет и снизить небаланс.

Наиболее вероятной причиной возникновения небаланса между показаниями водосчетчика и суммой показаний водосчетчиков являются не утечки за пределами квартир, а несоответствие реальных диапазонов расходов водосчетчиков реальным диапазонам расходов, существующих в квартирных системах водоснабжения. Величина небаланса растет с увеличением срока эксплуатации счетчиков.

Отечественная система организации учета коммунального водопотребления, состоящая из большого количества федеральных и региональных нормативных документов не учитывает тот факт, что отечественные системы водоснабжения существенно отличаются от западных значительным внутриквартирным объемом утечек, не регистрируемых квартирными приборами учета.

Для создания эффективной системы коммунального водоснабжения и водоучета, стимулирующей водосбережение, необходим ряд мер организационного и технического характера:

а) в сфере водоснабжения и водопотребления:

- применение водоразборной и запорной арматуры с минимальным уровнем утечек;

- организация и проведение периодических профилактических осмотров и регулировок водоразборной и запорной арматуры;

- улучшение качества водопроводной воды и приведение ее характеристик в соответствие с действующими нормативами;

б) в сфере водоучета:

- разработка   обязательных  требований,  регламентирующих производство и

применение водосчетчиков с максимально низкими порогами чувствительности и минимальными нижними границами диапазонов измерений;

- внесение в методики поверки приборов дополнений, обязывающих контролировать порог чувствительности при выпуске из производства и при периодических поверках;

- организация входного контроля работоспособности водосчетчиков на пороге чувствительности и минимальном расходе перед их монтажом;

-          в процессе эксплуатации приборов при появлении небалансов - организация оперативной диагностики состояния приборов учета на месте их эксплуатации

Качество питьевой воды и сточных вод

Существующие состояние питьевой воды в основном соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Сбор и вывоз ТБО

На территории сельского поселения Итеевский сельсовет находятся 3 свалки. Все 3 свалки в 2014 году обвалованы, по мере заполнения осуществляется буртование.

В 2015 году планируется:

-     огородить  свалку в д.Телепаново.

-      буртовка свалок по мере заполнения, в д. Телепаново,  д. Буралы,   с. Итеево.

-      озеленение территории свалок в д. Телепаново,  д. Буралы,  с. Итеево.

Администрация сельского поселения в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством осуществляет функции по сбору, приему и размещению твердых бытовых отходов в санкционированных свалках, выполнение природоохранных мероприятий, периодический контроль за состоянием окружающей среды в районе размещения санкционированных свалок, а также текущее содержание дорог местного значения (механизированная уборка, зимняя очистка дорог), благоустройство и содержание газонов (выкашивание газонов) очистку улиц с. Итеево, д. Телепаново, д.Буралы, покраску и текущий ремонт остановочных павильонов, деревянных заборов.

Эколого-экономические аспекты существующего процесса утилизации ТБО грозят сельскому поселению загрязнением окружающей природной среды, нерациональным использованием природных ресурсов, представляют собой реальную угрозу здоровью современного и будущих поколений. Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание бытовых и промышленных отходов в санкционированных свалках.

Данная программа разработана в целях повышения надежности и эффективности системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов, реконструкции и расширения санкционированных свалок для размещения и утилизации твердых бытовых отходов и промышленных отходов.

Сроки реализации данной программы 2016-2025год:

- первый этап 2016-2019 г.г.

- второй этап 2019-2025 г.г.

Технико-экономические характеристики санкционированных свалок:

Площадь санкционированной свалки в с. Итеево, в северо-восточном направлении- 0,75 га

Мощность ОРО 50 т/в год

Вместимость объекта  1500  т.

Год эксплуатации ОРО   1985 г.

Размер СЗЗ 200

Площадь санкционированной свалки в д.Телепаново, в северо-западном направлении-0,6 га

Мощность ОРО 40 т/в год

Вместимость объекта  725  т.

Год эксплуатации ОРО  -1991 г.

Размер СЗЗ  -200

Площадь санкционированной свалки в д. Буралы, в северо-западном  направлении - 0,6 га

Мощность ОРО 25 т/в год

Вместимость объекта  738  т.

Год эксплуатации ОРО  -1989 г.

Размер СЗЗ  -200

Источник финансирования - собственные средства.

Характеристика существующей системы сбора, вывоза и захоронения ТБО

| № п/п | Муниципальный район, городской округ | Организация, осуществляющая вывоз и складирование ТБО | Территория вывоза ТБО | Объект захоронения ТБО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Администрация сельского поселения Итеевский сельсовет муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан | самовывоз | свалка | свалка |

Существующая система тарификации на сбор, вывоз и захоронения по

проектным группам района

| № п/п | Муниципальное образование (муниципальный район, городской округ) | Численность жителей в муниципальном образовании на 01.01.2016 тыс. чел. | Норма накопления ТБО, м3 на 1 чел. в год | Общее накопленне ТБО, тыс.м3 в год | Тариф без НДС за захоронение 2013, руб./м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация сельского поселения Итеевский сельсовет Муниципального района Илишевский район Республики Б _________ | 1043 | - | - | - |

Ожидаемые результаты реализации программы

Программа разработана на основе данных сельского поселения.

Финансовые потребности сельского поселения в реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2016-2021 годы, обеспечиваются за счет средств местных и республиканских бюджетов.

План мероприятий СП Итеевский сельсовет муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан

запланированных по плану реализации муниципальной программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства в МО на 2016-2021 г.г.»

| № п/п | Объект | Местонахождения | Вид работ | Протяженность сетей | Капитальные вложения | Бюджет Республики Башкортостан | Местные бюджеты | Внебюджетные источники | Собственные средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация объектов водоснабжения |
| 2016-2021 год |
| 1. 2. 3. 4. | Скважина Водоколонки Водоколонки Водоколонки | д.Телепаново д.Телепаново д.Буралы с.Итеево | Бурение замена 5 штук замена 5 штук замена 5 штук |  | по проекту | V - - - | - V V V | - - - - | - V V V |

Описание программы

При разработке комплексной программы используется методика прогнозирования текущих и капитальных затрат коммунальной инфраструктуры, включая программу наиболее приоритетных капитальных вложений, которая была бы реалистичной и сбалансированной по объемам требуемого и имеющегося финансирования.

При сравнении выявленных потребностей в финансировании с прогнозируемыми объемом и источниками финансирования, определяется дефицит финансирования. При этом рассматривается не только размер общего дефицита денежных средств, но производится также его анализ по обеспечению покрытия различных видов затрат, таких как капитальные затраты (реконструкция и модернизация), затраты на эксплуатацию и обслуживание. Подобное знание структуры дефицита финансирования важно для выявления основных проблем и определения первоочередных мер по их решению.

Имеется две возможности решения финансовых проблем коммунальной инфраструктуры:	^

Мобилизовать дополнительные ресурсы из всех источников

Это предполагает рост доходов предприятий коммунального хозяйства в результате включения в тариф инвестиционной надбавки.

Содействовать более рациональному использованию ресурсов

Это предполагает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры, повышение эффективности их работы, а также использование ограниченных инвестиционных ресурсов на наиболее рентабельные и высоко эффективные инвестиционные проекты.

Комплексная программа развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Итеевский сельсовет муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан на 2016-2021 годы направлена на определение приоритетных мероприятий, которые необходимо осуществить в первую очередь для финансового обеспечения устойчивого развития систем коммунальной инфраструктуры.

Управляющий делами                                                                                                   Л.М.Хакова